## Slide 1
13.11 紫外光谱的应用
紫外光谱(UV)不像IR和NMR —样在结构测定上有特别广泛的应用，然而UV可作为其他仪器测定结构的补充，而它自身也可在一定范围内判定分子的结构特征。如紫外光谱在200〜300nm有强吸收带（ε = 10000〜20000)，可断定被测化合物至少含有两个共轭双键。若在200〜300nm除具有强吸收带外还有中强吸收带，说明具有苯环。若在270〜350nm有低强度的n-π*吸收，说明被测化合物含羰基。顺、反异构体的紫外吸收不同，如顺、反二苯乙烯紫外吸收分别为λmax250nm和λmax295. 5nm，则可依此区别它们。

## Slide 2
在测定反应速度上紫外光谱也有独到之处，因此常利用它进行反应动力学研究。若一个反应试剂或生成物具有紫外吸收，同时在反应条件下不存在干扰，那么就可通过紫外光谱对反应进行速度测定。如硝基乙烷负离子在λmax240nm有吸收，反应中的水在此无吸收，则可测定OH-与硝基乙烷α氢作用产生α碳负离子的速度。把硝基乙烷放入装有碱溶液的石英池中，记下不同时间在240nm吸收的强度，这样就可测定出α碳负离子生成的速度。

## Slide 3
紫外光谱法灵敏度极高，可测定溶液中具有紫外吸收的微量杂质，因此常用来测定化合物纯度。根据紫外光谱法中浓度（C)越大吸收度（A)或消光系数越大的原理，通过下式可测定化合物含量。
式中CX，C标分别代表样品浓度和标准样品的浓度，AX和A标分别代表被测样品和标准样品的吸收度。