## Slide 1
13.4 红外光谱仪和红外谱图
一、红外光谱仪
用来测定化合物红外辐射吸收的仪器叫红外光谱仪（Infrared Spectrophotometor)。目前简单的红外光谱仪结构可由图13-3 示意。选择能发射红外光的光源。使两束光分别进入参比池和样品池。斩波器使参比池和样品池的出射光交替通过。衍射光栅把交替通过的光变为不同波长的单色光。通过样品池的光在一定波长有吸收，而通过参比池的光无吸收，这个区别被检测并把信号传给记录仪，画出红外吸收谱图。

## Slide 3
二、红外谱图
最常见的红外谱图是以波长λ或频率 为横坐标，百分透射率T%或吸收度A为纵坐标作图。百分透射率是指通过样品的光强度I占原入射光强度I0的百分数。
如果样品在某一特定波长并无吸收，则百分透射率为100.如果在某一特定波长有吸收，则减小百分透射率，这样在谱图中就会出现一个吸收峰。吸收度A为辐射光吸收的量度,可用下式表示：
用这个参量同样可以描述样品对光的吸收特征。

## Slide 4
图13-4是正庚烷的红外谱图。在2930~2800cm1、1 460cm -1、1 380cm -1吸收度A不同程度地增大(若纵坐标为百分透射率T%,值应相应减小）。这样在这三个波长出现三个不同高度的吸收峰。