## Slide 1
12.4 自旋偶合—裂分
一、两个相邻氢的偶
化合物3, 3-二甲基-1，1，2-三溴丁烷有三种氢，它的NMR谱图中应出现三组峰(图12-ll）。甲基氢为饱和碳的质子，δ1.1为它的共振吸收峰。C1上的氢a因受两个拉电子基团（Br)的影响，共振吸收出现在低场(δ6. 4)，图中δ4. 5的峰为C2氢b的共振吸收峰。仔细观察会发现氢核a和b的峰分别为两重峰。这是由于这两个质子相互影响发生自旋偶合—裂分的结果。

## Slide 3
先考虑氢核a 的共振吸收峰受氢核b 影响发生分裂的情况：氢核a除受到外加磁场和屏蔽效应影响外，还受到相邻氢核b自旋产生的磁场（H自）的影响。在外磁场中氢核b有两种自旋一种自旋产生的磁场与外磁场方向相同，另一种则相反。假定没有相邻氢核影响，质子a共振吸收在H0，当受到氢核b自旋产生的与外磁场方向相反的磁场影响时，氢核a真正受到的磁场影响就小于H0 ，此时不可能发生共振。只有当外加磁场强度增加到足以抵消氢核b的抗磁影响时才能发生共振吸收。所以共振时的外加磁场强度为H扫=H0+H自。

## Slide 4
当然氢核a受到氢核b自旋产生的与外磁场方向相同磁场的影响时，氢核a共振吸收应向低场移动（此时H扫=H0+H自，式中H自为负值）。这样氢核a的共振吸收就分裂为两重峰（图12-12)。同理，氢核b可受到氢核a的影响也分裂为两重峰。这种因自旋偶合发生分裂的现象叫自旋—自旋偶合—裂分（spin-spin coupling-splitting)。
在核磁共振中，一般说来，相邻碳上的不同种的氢才可发生偶合，相间碳上的氢(H-C-C-C-H)不易发生偶合，同种相邻氢也不发生偶合。如Br2CHCHBr2中两个氢所处环境相同，尽管相邻也不发生偶合，该化合物的NMR谱图上只有一个单峰。

## Slide 5
二、偶合常数
偶合—裂分的一组峰中两个相邻峰之间的距离，即两峰的频率差|va-vb|称为偶合常数，用字母J表示，单位为Hz。氢核a与氢核b偶合常数为Jab，氢核b与a偶合常数为Jba，相互偶合的两个氢核偶合常数相等，Jab =Jba。两种不同氢与同一质子偶合，偶合常数一般不同。如Jab = Jba ≠ Jac。偶合常数只与化学键性质有关而与外加磁场无关，但它受到测试温度和溶剂的影响。

## Slide 6
饱和体系中相邻碳上氢的偶合常数一般在0〜16Hz之间。其偶合常数大小与相邻碳上氢的两面角（ )有关，可通过Karplus半经验式[式（12-4)]估算。开链烃C—C键可自由旋转，其相邻碳上氢的偶合常数Jab是不同构象相邻氢偶合常数的平均值。

## Slide 8
例如，化合物4-甲基-1 -氯-2-戊烯具有几何异构，如何确定被测化合物是顺式还是反式呢？
由于烯碳上相邻氢顺式和反式偶合常数不同，当然可通过烯碳氢偶合常数来判定。首先作相应样品的NMR谱图，因烯碳氢在谱图中δ值在5〜6PPm之间，所以在此范围内找出相应共振峰并求得Jab值，若Jab = 15. 3Hz，说明其偶合常数较大，是在反式氢偶合常数范围内，那么被测化合物一定为反式异构体。

## Slide 10
三、多个相同氢与相邻氢的偶合
1.溴乙烷氢核偶合—分裂
溴乙烷有两种氢，在1H NMR谱图中出现两组峰（图12-13)。 δ值高的为亚甲基质子共振吸收，由于溴诱导拉电子的影响，它出现在低场。另一组峰为甲基质子的共振吸收峰。这两组峰均为偶合分裂峰，这是由于甲基和亚甲基氢核相互偶合的结果。亚甲基氢核自旋存在三种组合:①两个氢核自旋产生的磁场与外加磁场方向均相同;②一个相同，另一个相反;③两个均相反。相邻的甲基氢受到它们的影响分裂为三重峰（图12-14a)。亚甲基氢核与相邻甲基氢核发生偶合，因甲基三个氢核自旋有四种组合方式（图12-14b)，所以亚甲基氢受到它们的影响分裂为四重峰。

## Slide 13
2.n+ 1 规律
多个相同氢与相邻氢偶合—裂分峰数为n + 1个，n为相邻氢的个数，这称为n +1规律。溴乙烷甲基相邻氢为2个，分裂峰数为2 + 1 =3。亚甲基相邻氢数为3个，分裂峰数为3 + 1 =4。若相邻氢不完全相同，但所处环境相近，一般也符合这个规律。但两种相邻氢（如Ha—C—CHb—C一Hc中Hb有Ha和Hc两种相邻氢）与同一氢偶合，偶合常数不等时（Jba ≠ Jbc），不遵守这一规律。自旋偶合分裂的n+ 1规律是NMR谱图分析极重要的依据。

## Slide 15
四、积分面积比和分裂峰的相对强度
图12-13中的积分线标明溴乙烷中甲基质子和亚甲基质子的峰面积比为3: 2积分线的高度比即为各组峰的面积比，它表示化合物中不同氢的比值，因而可以测得不同种氢的个数。这是NMR谱图分析中又一重要依据。
分裂的一组峰中各峰相对强度也有一定规律。它们的峰面积比一般等于二项式（a +b)m的展开式各系数之比，式中m= n(分裂峰数）-1。如溴乙烷甲基质子被分裂为三重峰，这三重峰相对强度比为（a+b)2展开式三项系数比1: 2: 1。也可用图示法表示各种裂分峰的相对强度。